ООО «ОБСТРОЙТЕХ»

443022, Самара, Россия, Заводское шоссе,13 Б, офис 511

Тел.: (846) 277-25-04, 972-70-22

#### E-mail: ost_s@mail.ru ;  Web-сайт - ost-s.ru

Трубы хризотилцементные (асбестоцементные) ГОСТ 31416-2009

Трубы ВТ (напорные) хризотилцементные (асбестоцементные), герметичное соединение муфтами с самоуплотняющимися резиновыми манжетами-кольцами.

Асбестоцементные напорные трубы (ВТ) соединяются с помощью муфт с резиновыми  самоуплотняющимися манжетами-кольцами, герметизирующие стыковое соединение. Муфты для напорных труб выполнены с двумя канавками под уплотнительные кольца. Когда в трубопроводе создается давление, возникает эффект, при котором резиновые кольца плотнее прилегают к муфтам в напорной асбестоцементной трубе. Именно это обеспечивает полностью герметичное соединение.

!!! Трубы комплектуются муфтой (1 шт.) и резиновыми уплотнительными кольцами (2 шт.) для герметичного соединения.

| Диаметр (Ду) | Толщина стенки | Вес 1 шт. (кг) | Цена за трубу | Цена (1 муфта + 2 кольца) | Цена за комплект (руб/шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВТ-6 - 150 х 4,0м | 11 мм | 60,0 | 1 690,00 | 180 + 110 х 2 | 2 090,00 |
| ВТ-6 - 200 х 5,0м | 12 мм | 108,5 | 2 750,00 | 250 + 130 х 2 | 3 260,00 |
| ВТ-6 - 250 х 5,0м | 14 мм | 180,0 | 4 590,00 | 280 + 150 х 2 | 5 170,00 |
| ВТ-6 - 300 х 5,0м | 16 мм | 194,0 | 5 150,00 | 350 + 225 х 2 | 5 500,00 |
| ВТ-6 - 400 х 5,0м | 21 мм | 332,5 | 7 630,00 | 470 + 250 х 2 | 8 600,00 |
| ВТ-6 - 500 х 5,0м | 31 мм | 623,5 | 13 250,00 | 750 + 350 х 2 | 14 000,00 |

Трубы БНТ (безнапорные) хризотилцементные (асбестоцементные) и муфты БНМ

Трубы БНТ соединяются асбестоцементной (хризотилцементной) муфтой БНМ. Стыки этих труб конопатят смоляной прядью (каболка) и заделывают асбестоцементной смесью, цементом или битумной мастикой.

!!! Трубы комплектуются муфтой БНМ (1 шт.) для соединения – (без резиновых уплотнительных колец).

| Диаметр (Ду) | Толщина стенки | Вес 1 шт. (кг) | Цена за трубу | Цена 1 муфты | Цена за комплект (руб/шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БНТ - 200 х 5,0м | 11 мм | 75,0 | 2 320,00 | 220,00 | 2 540,00 |
| БНТ - 250 х 5,0м | 12мм | 93,1 | 3 100,00 | 250,00 | 3 350,00 |
| БНТ - 300 х 5,0м | 14 мм | 125,0 | 4 170,00 | 330,00 | 4 500,00 |
| БНТ - 400 х 5,0м | 17 мм | 202,5 | 5 920,00 | 440,00 | 6 360,00 |
| БНТ - 500 х 5,0м | 24 мм | 390,0 | 10 840,00 | 680,00 | 11 520,00 |

Скидки и доставка на объект автотранспортом - от объема заказа. Цены с НДС на 05.02.2020г.